## Slide 1
Voice Shower

## Slide 2: Controle Automático da temperatura da água em chuveiros elétricos para pessoas com deficiência física ou visual
ETEc Presidente Vargas
Trabalho de conclusão de curso em eletrônica integrado ao médio
Orientador: Profº Daniel Freitas Junior
Co orientador: Profº Silvio Martins de Souza
Mogi das Cruzes (SP), Novembro de 2018
Autores:
Gabriel Shindy Yamamoto;
Gustavo Koiti Kuwabata;
Isabela Milena de Camargo Morais;
Rodrigo Ferraz Souza;

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Módulo
Temperatura da água em 40ºC fixos
Controle de um chuveiro elétrico
Arduino UNO

## Slide 4: PROBLEMA
Dificuldade
Aplicabilidade
Controle do aquecimento da água

## Slide 5: JUSTIFICATIVA
Chart: População deficiente em %
| Deficiência visual - não consegue de modo algum | Deficiência visual - grande dificuldade | Deficiência visual - alguma dificuldade | Deficiência motora - grande dificuldade | Deficiência motora - alguma dificuldade
 | 0.27 | 3.18 | 15.31 | 1.94 | 4.63

## Slide 6: OBJETIVOS
GERAL
Contribuir para o aumento da autonomia e do conforto;
Garantir condições no que se refere ao banho.
ESPECÍFICOS
Realizar uma pesquisa de campo;
Desenvolver um circuito de controle de potência com transistores MOSFET ;
Desenvolver um protótipo do módulo;
Realizar testes no protótipo;
Verificar se os resultados obtidos conferem com os esperados;
Desenvolver um modelo funcional.

## Slide 7: METODOLOGIA
  Objeto de estudo: Aquecimento da água.
  Grupo estudado: população que possui mobilidade reduzida ou deficiência visual em algum grau.
  Procedimento da pesquisa: Metodologia de engenharia com pesquisa experimental e teórica.
  Como os dados foram analisados: comparados com os cálculos e com um chuveiro convencional.

## Slide 8: DESENVOLVIMENTO
Driver de Potência
MOSFET SPW52N50C3

## Slide 9: DESENVOLVIMENTO
Driver de Potência
Circuito Elétrico

## Slide 10: CIRCUITO GERAL

## Slide 11: DESENVOLVIMENTO
Arduino Uno

## Slide 12: DESENVOLVIMENTO
Módulos
Módulo de voz v3 FZ0475
Módulo adaptador de cartão SD

## Slide 13: Desenvolvimento
Fórmula da calometria
Potência
Vazão mássica(m)
Calor específico (c)
Cálculo de potência
Cálculo

## Slide 14: PROPOSTA DE SOLUÇÃO: UMIDADE
Medidas de isolamento;
Caixa fechada de acrílico;
Possível defeito no sistema;
Conserto por pessoas especializadas.

## Slide 15: FLUXOGRAMA

## Slide 16: ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
Materiais | Unidade | Quantidade | R$(unitário) | R$(totais)
Módulo de reconhecimento de voz para Arduino V3 | Pç. | 1 | R$141,99 | R$141,99
Adaptador micro SD | Pç. | 1 | R$12,80 | R$12,80
JUMPERS Macho x Macho | Pç. | 2 | R$12,80 | R$25,60
Sensor de temperatura DS18B20 - cabo 1 metro | Pç. | 2 | R$21,80 | R$43,60
MOSFET SPW52N50C3 | Pç. | 1 | R$35,00 | R$35,00
Arduino UNO R3 ATMEGA 328P GAV:09 | Pç. | 1 | R$55,00 | R$55,00
Ferro de solda | Pç. | 1 | R$16,00 | R$16,00
Fio de solda estanho | Pç. | 2 | R$4,55 | R$9,10
Terminal 1-E | Pç. | 4 | R$0,50 | R$2,00
Jumper para Arduino | Pç. | 1 | R$10,00 | R$10,00
Ponte retificadora 1kV50A | Pç. | 1 | R$15,00 | R$15,00
Placa de fenolite | Pç. | 4 | R$6,21 | R$24,84
Cartão micro SD | Pç. | 1 | R$25,00 | R$25,00
Display Lcd 16x2 | Pç. | 1 | R$20,00 | R$20,00
Sensor de corrente 50A SCT-013 | Pç. | 1 | R$100,00 | R$100,00
7809 | Pç. | 2 | R$1,70 | R$3,40
Resistor 4k7 5% | Pç. | 10 | R$0,08 | R$0,80
BC548 | Pç. | 2 | R$0,15 | R$0,30
Opto acoplador 4n25 | Pç. | 6 | R$0,79 | R$4,74
Resistor 180R 5% | Pç. | 20 | R$0,08 | R$1,60
Resistor 10k 5% | Pç. | 50 | R$0,07 | R$3,50
Resistor 220R 5% | Pç. | 20 | R$0,15 | R$3,00
Borne para plug banana | Pç. | 6 | R$2,90 | R$17,40
Diodo 1n4004 | Pç. | 15 | R$0,10 | R$1,50
Capacitor 330nF/400V | Pç. | 5 | R$0,55 | R$2,75
Capacitor 0,47uF/50V | Pç. | 10 | R$0,08 | R$0,80
Resistor 1K 5% | Pç. | 20 | R$1,50 | R$30,00
Barra de pinos 40 vias 180° | Pç. | 6 | R$0,80 | R$4,80
Barra de pinos 40 vias 180° | Pç. | 5 | R$1,50 | R$7,50
Sensor de fluxo de água 1/2" YF-S201 | Pç. | 2 | R$34,00 | R$68,00
Trimpot linear de 10K | Pç. | 4 | R$1,76 | R$7,04
Capacitor 100uF/16V | Pç. | 10 | R$0,10 | R$1,00
Conector Jack P2 3,5mm | Pç. | 2 | R$2,99 | R$5,98
Madeiras para a base fixa do protótipo | Pç. | 1 | R$115,00 | R$115,00
Máscara de gás | Pç. | 1 | R$35,00 | R$35,00
Acrílico | Pç. | 3 | R$12,00 | R$36,00
Cola para acrílico | Pç. | 1 | R$2,00 | R$2,00
Seringa | Pç. | 1 | R$2,00 | R$2,00
Botão N.A. | Pç. | 2 | R$0,50 | R$1,00
Cano PVC | Pç. | 3 | R$5,00 | R$15,00
Registro de água | Pç. | 1 | R$5,00 | R$5,00
Cola EPOX | Pç. | 2 | R$12,40 | R$24,80
Serviços ( hora de mão de obra ) | Indiv. | 4 | R$1,00 | R$580,00
CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  | R$ 1515,84

## Slide 17: CRONOGRAMA
CRONOGRAMA

## Slide 18: RESULTADOS E DISCUSSÕES
Chart: i(A) x T0(ºC)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
i(T0) e m=0,5l/min | 16.6933 | 16.4833 | 16.2706 | 16.0551 | 15.8367 | 15.6152 | 15.3905 | 15.1625 | 14.931 | 14.6958 | 14.4568 | 14.2138 | 13.9666 | 13.715 | 13.4586 | 13.1972 | 12.9306 | 12.6583 | 12.3801 | 12.0955 | 11.804 | 11.5051 | 11.1982 | 10.8827 | 10.5578 | 10.2225 | 9.8759 | 9.5167 | 9.1433 | 8.754 | 8.3467 | 7.9183 | 7.4655 | 6.9833 | 6.4653 | 5.902 | 5.2789 | 4.5717 | 3.7327 | 2.6394 | 0
i(T0) e m=1l/min | 23.6079 | 23.3109 | 23.0101 | 22.7054 | 22.3964 | 22.0832 | 21.7654 | 21.4429 | 21.1156 | 20.783 | 20.445 | 20.1014 | 19.7518 | 19.3959 | 19.0333 | 18.6637 | 18.2866 | 17.9016 | 17.5081 | 17.1056 | 16.6933 | 16.2706 | 15.8367 | 15.3905 | 14.931 | 14.4568 | 13.9666 | 13.4586 | 12.9306 | 12.3801 | 11.804 | 11.1982 | 10.5578 | 9.8759 | 9.1433 | 8.3467 | 7.4655 | 6.4653 | 5.2789 | 3.7327 | 0
i(T0) e m=2l/min | 33.3866 | 32.9666 | 32.5413 | 32.1102 | 31.6733 | 31.2303 | 30.7809 | 30.3249 | 29.8619 | 29.3916 | 28.9137 | 28.4277 | 27.9333 | 27.4299 | 26.9172 | 26.3944 | 25.8612 | 25.3167 | 24.7602 | 24.1909 | 23.6079 | 23.0101 | 22.3964 | 21.7654 | 21.1156 | 20.445 | 19.7518 | 19.0333 | 18.2866 | 17.5081 | 16.6933 | 15.8367 | 14.931 | 13.9666 | 12.9306 | 11.804 | 10.5578 | 9.1433 | 7.4655 | 5.2789 | 0
Chart: i(A) x m(L/min)
| 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000004 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 0.99999999999999989 | 1.0999999999999999 | 1.2 | 1.3 | 1.4000000000000001 | 1.5000000000000002 | 1.6000000000000003 | 1.7000000000000004 | 1.8000000000000005 | 1.9000000000000006 | 2.0000000000000004
i(m) e T0=4,5 | 7.033 | 9.9462 | 12.1815 | 14.066 | 15.7263 | 17.2273 | 18.6076 | 19.8924 | 21.0991 | 22.2404 | 23.3259 | 24.3631 | 25.3579 | 26.3151 | 27.2388 | 28.1321 | 28.9979 | 29.8386 | 30.6562 | 31.4526
i(m) e T0=10 | 6.4653 | 9.1433 | 11.1982 | 12.9306 | 14.4568 | 15.8367 | 17.1056 | 18.2866 | 19.3959 | 20.445 | 21.4429 | 22.3964 | 23.3109 | 24.1909 | 25.04 | 25.8612 | 26.6571 | 27.4299 | 28.1816 | 28.9137
i(m) e T0=20 | 5.2789 | 7.4655 | 9.1433 | 10.5578 | 11.804 | 12.9306 | 13.9666 | 14.931 | 15.8367 | 16.6933 | 17.5081 | 18.2866 | 19.0333 | 19.7518 | 20.445 | 21.1156 | 21.7654 | 22.3964 | 23.0101 | 23.6079
i(m) e T0=30 | 3.7327 | 5.2789 | 6.4653 | 7.4655 | 8.3467 | 9.1433 | 9.8759 | 10.5578 | 11.1982 | 11.804 | 12.3801 | 12.9306 | 13.4586 | 13.9666 | 14.4568 | 14.931 | 15.3905 | 15.8367 | 16.2706 | 16.6933

## Slide 19: Considerações Finais
Dificuldades
Resultados
Controle
Custo

## Slide 20: REFERÊNCIAS
1. BAPTISTA, A. C. et al. Fundamentos de Eletrônica. Lisboa: LIDEL, 2012. 564 p. ISBN ISBN: 978-972-757-872-6.
2. BELINAZO, L. M.; BELINAZO, J. H. Parâmetros do aquecimento de água em chuveiros: conforto e energia. Revista eletrônica VIDYA, Santa Maria - RS,BRASIL, p. 175-192, Junho 2004.
3. DUARTE, D. T. Traçador das curvas características de transistores de junção bipolar (BJT) e de efeito de campo (FET). DEL, Rio de Janeiro,RJ, p. 78, mar 2008.
4. IBGE. Censo Demográfico: Tabela 3426 - População residente por tipo de deficiência, segundo o sexo e a cor ou raça - Amostra - Características Gerais da População. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA, 2010. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3426>. Acesso em: 08 Abril 2018.
5. MONTEIRO, R. C. D. S. M. J. O contributo do desporto adaptado para a integração social da pessoa com deficiência motora: A situação dos atletas praticantes de desporto adaptado no centro de medicina de reabilitação da região Centro-Rovisco Pais. Dissertação Apresentada ao ISMT para obtenção do Grau de Mestre em Serviço Social, Coimbra, 2012.
6. PRADO, R. T. A.; GONÇALVES, O. M. Water heating through electric shower and energy demand. Energy and Buildings, SP,Brasil, v. 29, n. 1, p. 77-82, Dezembro 1998.
7. WENDLING, M. Transistores II. 1. ed. Guaratinguetá: Unesp, v. 1, 2009.
8. ARDUINO E CIA. Gravando dados do Arduino no cartão SD. Arduino e cia, 2014. Disponível em: <https://www.arduinoecia.com.br/2014/11/gravando-dados-arduino-cartao-sd.html?m=1>. Acesso em: 09 nov 2018.
9. CMM. Como Funciona um TECI (MOSFET) Canal n. Museu das Comunicações. Disponível em: <http://macao.communications.museum/por/exhibition/secondfloor/MoreInfo/2_10_4_HowFETWorks.html>. Acesso em: 21 out 2018.

## Slide 21
10. CMM. Como Funciona um Transístor de Junção Bipolar, TJB (BJT) npn. Museu das Comunicações. Disponível em: <http://macao.communications.museum/por/exhibition/secondfloor/MoreInfo/2_10_3_HowTransistorWorks.html>. Acesso em: 21 out 2018.
11. IBYTES. Conheça os MOSFETs. IBYTES. Disponível em: <https://www.ibytes.com.br/os-transistores-de-efeito-de-campo-mos-sao-chamados-de-mosfets/>. Acesso em: 21 out 2018.
12. MATTEDE, H. Mundo da Elétrica. Disponível em: <https://www.mundodaeletrica.com.br/como-funciona-um-chuveiro-eletrico/>. Acesso em: 13 Fevereiro 2018.
13. THOMSEN, A. O que é Arduino? FilipeFlop, 2014. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/o-que-e-arduino/>. Acesso em: 24 set 2018.
14. THOMSEN, A. Qual Arduino Comprar? Conheça os Tipos de Arduino. FilipeFlop, 2014. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/tipos-de-arduino-qual-comprar/>. Acesso em: 24 set 2018.
15. COFERMETA. Pasta de Vedação - DOX. COFERMETA, 2018. Disponível em: <https://www.cofermeta.com.br/hidraulica/vedacao/pasta-de-vedacao-dox>. Acesso em: out 2018.
16. DELTA FAUCET. Delta Faucet T17TH155 Universal Thermostatic Valve Trim with Handle Shower and Grab Bar, Chrome. Amazon, 2010. Disponível em: <https://www.amazon.com/Faucet-T17TH155-Universal-Thermostatic-Handle/dp/B0044M5O MY>. Acesso em: 25 set 2018.
17. VEDACIT. FITA MULTIUSO. VEDACIT. Disponível em: <http://vedacit.com.br/produtos/fita-multiuso>. Acesso em: out 2018.